# TECHNICKÝ POPIS  -  NÁVOD K MONTÁŽI  -  ROZMĚROVÝ NÁČRTEK

##### Elektrické průmyslové svítidlo	Typ: 591 15 01

Použití svítidla

Svítidlo je určeno k osvětlování  v průmyslových prostorech (jiných než jsou doly) vnitřních, pod přístřeškem a venkovních s teplotou okolí -40 až +50 °C. Svítidla svojí  konstrukcí splňují požadavky ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 pro použití v prostředí s výskytem vody AD6, s výskytem cizích pevných těles AE6, s výskytem korozivních nebo znečišťujících látek AF1, AF2, AF3, s mechanickým namáháním AG2 a s vibracemi AH2.

Může být provozováno v prostředí dle zpracovávaných nebo skladovaných látek ve smyslu požadavků příslušných předpisů:

Popis svítidla

Svítidlo se skládá z tělesa, příruby, ochranného skla s těsněním a modulu LED. Těleso a příruba svítidla jsou odlitky ze slitiny AlSi z vnější strany povrchově upravené práškovou polyesterovou barvou RAL1005. V tělese svítidla je připojovací prostor s připojovací svorkovnicí, oddělený od světelněčinné části hliníkovou deskou nesoucí LED modul. Příruba s ochranným sklem a tvarovým pryžovým těsněním je upevněna k tělesu svítidla třemi šrouby. Po otevření svítidla zůstane tato podsestava viset na ocelovém, pozinkovaném háčku.

Pro zavedení připojovacího kabelu je svítidlo vybaveno dvěmi kovovými kabelovými vývodkami M20, které umožňují utěsnění kabelu o průměru 6-12 mm.

Svítidlo je dodáváno jako průchozí, pro úpravu na koncové je nutné objednat zaslepovací šroub M20, kterým se nahradí  vývodka.

Typ 591 15 01 je vybaven bezšroubovou svorkovnicí umožňující zapojení jako průchozí pro třífázové zapojení (pětižilový kabel).

Montáž a instalace

Svítidlo se zavěšuje za závěsné oko o průměru 20 mm. Ke stropu nebo na stěnu je možno svítidlo upevnit prostřednictvím závěsu  č.v.4-99.7995, který je nutno zvlášť objednat.

Pro otevření svítidla povolte 3 šrouby spojující přírubu svítidla s tělesem, příruba se sklem zůstává volně zavěšena pod svítidlem díky háčku. Pro zpřístupnění připojovacího prostoru je třeba povolit 2 šrouby držící LED modul. Vysunout LED modul, ten zůstává viset na ocelovém lanku. Po připojení přívodního kabelu vrátit vše do původní pozice.

V připojovacím prostoru je umístěna svorkovnice pro připojení pětižilového kabelu o průřezu vodičů max. 2,5mm2.

Šrouby (3x) spojující přírubu se skleněným ochranným krytem do tělesa musejí být dotaženy momentem

min. 8 Nm.

V blízkosti kabelové vývodky je vnější ochranná svorka. Pro usměrnění světelného toku je možno svítidlo vybavit stínidlem č.v. 254.5021, které se dodává na zvláštní objednávku.

Upozornění : Ve svítidlech nelze používat jiné náhradní díly, než které jsou v návodu uvedeny !

Pro upevnění svítidla musí být použity všechny elementy dle popisu obrázku !

Všechny šrouby svítidla musí být řádně dotaženy, těsnění musí být nepoškozena !

Pokud dojde k poškození těsnění a pryžových průchodek, nutno je vyměnit!

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky, způsobené jakýmkoliv svévolným zásahem do 		          svítidla.

Údržba svítidla:

Světelněčinné části se čistí obvyklým způsobem.

Povrch svítidla musí být pravidelně čištěn tak, aby nedocházelo k usazování vrstvy prachu!

Náhradní díly:  (na objednávku)		            Příslušenství: (na objednávku)

Ochranné sklo pískované (pro typ 591 15 01n)	držák          č.v. 4-99.7995

Těsnění               č.v. 451.5046  	                                         stínidlo	   č.v. 254.5021

Objímka	              typ 62010, Vossloh-Schwabe

Svorkovnice WAGO (pro typ 591 15 01n)

Kabelová vývodka  M20

Zaslepovací šroub M20

Balení, dodávka, skladování:

V průběhu dodávky musí být výrobek chráněn před působením vnějších vlivů, úderu a proniknutí vlhkosti.

Výrobek nutno skladovat ve vnitřních prostorech s max. relativní vlhkostí 75% a teplotou 5 оС – 30 оС.

Doprovodná dokumentace při dodávce:

Technický popis - návod k montáži - rozměrový náčrt

Osvědčení o jakosti a kompletnosti - záruční list

Technické data:		591 15 01

Světelný zdroj:                 	LED

Celkový příkon:	            	30 W

Napětí:			198-264 V/ 50/60Hz   /   170 – 276V DC

Třída ochrany:          	I

Krytí:                       	IP 66

Hmotnost:		5,5 kg

Rozměrový náčrt:

Zapojení driveru a LED DPS, nastavení driveru

ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s.   Nádražní 1290/44,   696 04  Svatobořice-Mistřín,   IČO: 49437313

e-mail: obrtlikova@elektrosvit.cz, kristová@elektrosvit.cz,  web: www.elektrosvit.cz

# Text boxes

M20